FEDERBERECHNUNG
(IST-Berechnung für Feder1)

        x10CrNi18-8 DIN EN 10270-3
        G=71000N/mm^2, E=185000N/mm^2, p=7.9
        --------------------------------------------------------------------
        d	=	0.43	mm
        De	=	3.68	mm
        AD	=\pm	0.01	mm
        n	=	109.36
        Lo	=	58.78	mm
        Fo	=	0.88	N
        Fozul	=	None	N
        L1	=	105	mm
        F1	=	4.83	N
        AF1	=\pm	0.02	N
        L2	=	142	mm
        F2	=	8.0	N
        AF2	=\pm	0.03	N
        Lk	=	47.03	mm
        Ln	=	48.49	mm!
        Fn	=	0	N!
        R	=	0.09	N/mm

        to	=	91.65	N/mm^2!
        tizul	=	151.47	N/mm^2!
        ti1	=	503.44	N/mm^2
        ti2	=	832.96	N/mm^2
        tih	=	329.52	N/mm^2
        tzul	=	927	N/mm^2

        tk1	=	595.82	N/mm^2
        tk2	=	985.8	N/mm^2
        tkh	=	330.7	N/mm^2
        tkO	=	883.61	N/mm^2
        tkH	=	None	N/mm^2
        k	=	1.18

        q	=	1.16

        w	=	7.56
        2LH	=	11.76	mm

        Gewicht	:	1.346	kg/1000 Stück
        --------------------------------------------------------------------